## Slide 1: Tìm hiểu và cài đặt dịch vụ FTP

## Slide 2: Nội Dung
Minh
Tổng quan giao thức, đặc điểm
Thuật ngữ, câu lệnh và mô hình hoạt động
Hiệp
Thiết lập kênh điều khiển
Thiết lập kênh dữ liệu
Quân
Sự tương thích với IPv6 và NATs
Những vấn đề liên quan đến bảo mật
Truyền tải tệp
Cài đặt FTP server
Chương trình FTP client
Báo cáo
Thuyết trình

## Slide 3: Giới thiệu giao thức
FTP ( File Tranfers Protocol ) là giao thức tầng ứng dụng, thường dùng trao đổi tập tin qua mạng lưới truyền thông dùng giao thức TCP/IP
Mục đích FTP phác thảo trong RFC:
Khuyến khích việc dùng chung tập tin
Khuyến khích việc sử dụng máy tính ở xa 1 cách gián tiếp
Che đậy sự khác biệt về hệ thống lưu trữ tập tin
Truyền tải dữ liệu 1 cách đáng tin cậy và có hiệu quả

## Slide 4: Ứng dụng
Cho phép chuyển tập tin đến các thiết bị kết nối trong mạng
Sử dụng FTP để đồng bộ tệp tin hằng ngày
File được truyền qua lại. Nên nếu truyền file giữa 2 server thì FTP sẽ được chọn thay vì HTTP
File được copy vào bộ nhớ ( # HTTP) nên phổ biến upload các web từ nhà thiết kế lên 1 server trên internet

## Slide 5: Câu Lệnh
Khuôn dạng câu lệnh
Lệnh điều khiển truy nhập
Lệnh truyền tham số
Lệnh dịch vụ FTP
Khuôn dạng thông điệp trả lời
Một số câu lệnh ví dụ

## Slide 6: Khuôn dạng câu lệnh
Lệnh điều khiển truy nhập (Access Control Commands)
USER NAME(USER): tham số là 1 chuỗi Telnet xác định người dùng
Lệnh đầu tiên được truyền từ user sau thiết lập kết nối điều khiển
USER <SP> <username> <CRLF>
PASSWORD(PASS): tham số là 1 chuỗi Telnet chỉ password
PASS <SP> <password> <CRLF>
ACCOUNT (ACCT): tham số là chuỗi Telnet xác định tài khoản
Vài nơi yêu cầu 1 tài khoản login hoặc chỉ truy cập cụ thể như lưu file
ACCT <SP> <account-information> <CRLF>

## Slide 7: Lệnh điều khiển truy nhập (tiếp)
CHANGE WORKING DIRECTORY (CWD): cho phép người dùng làm việc với nhiều thư mục mà không thay đổi thông tin tài khoản
CWD <SP> <pathname> <CRLF>
CHANGE TO PARENT DIRECTORY (CDUP)
CDUP <CRLF>
LOGOUT (QUIT): Kết thúc 1 user, server sẽ đóng kết nối điều khiển
Nếu đang truyền file sẽ mở để nhận kết quả sau đó mới đóng lại
QUIT <CRLF>

## Slide 8: Lệnh truyền tham số
DATA PORT (PORT): tham số là host-port (gồm host-number và port-number) chia thành 6 trường, mỗi trường 8 bits và giá trị từng trường là số thập phân ( với kết nối chủ động ). Xác định cổng dữ liệu dùng trong kết nối dữ liệu.
Host-number là 32 bits internet address
Port-number là 16 bits địa chỉ cổng TCP
PORT <SP> <host-post> <CRLF>
Ví dụ: PORT h1,h2,h3,h4,p1,p2
Host-number h1.h2.h3.h4
Port-number p1*256+p2

## Slide 9: Lệnh truyền tham số (tiếp)
PASSIVE (PASV): yêu cầu Server-DTP sẽ “listen” trên cổng dữ liệu.
PASV <CRLF>
REPRESENTATION TYPE (TYPE): dùng để chuyển đổi kiểu file truyền
A – ASCII | N – Non-print
E – EBCDIC | T – Telnet format effector
| C – Carriage Control
I – Image
L – local byte size
TYPE <SP> <type-code> <CRLF>

## Slide 10: Lệnh truyền tham số (tiếp)
FILE STRUTURE (STRU): Xác định cấu trúc được mô tả
F – File
R – Record Structure
P – Page Structure
STRU <SP> <structure-code> <CRLF>
TRANSFER MODE (MODE): xác định chế độ truyền dữ liệu
S – Stream
B – Block
C – Compressed
MODE <SP> <mode-code> <CRLF>

## Slide 11: Lệnh dịch vụ FTP ( FTP Service Commands)
RETRIEVE (RETR) : dùng để lấy 1 file
RETR <SP> <pathname> <CRLF>
STORE (STOR): dùng để tải 1 file lên
STOR <SP> <pathname> <CRLF>
APPEND (APPE): chèn dữ liệu vào cuối một file
APPE <SP> <pathname> <CRLF>
PRINT WORKING DIRECTORY (PWD) : cho biết thư mục hiện thời đang làm việc

## Slide 12: Lệnh dịch vụ FTP (tiếp)
RENAME FROM (REFR): xác định tên đường dẫn cũ file sẽ đổi tên
REFR <SP> <pathname> <CRLF>
RENAME TO (RETO): đường dẫn mới của file
RETO <SP> <pathname> <CRLF>
LIST (LIST): làm danh sách được gửi từ server đến passive DTP
LIST [<SP> <pathname>] <CRLF>

## Slide 13: Lệnh dịch vụ FTP (tiếp)
ABORT (ABOR) : hủy bỏ FTP service trước và bất kì liên kết dữ liệu
ABOR <CRLF>
DELETE (DELE): xóa file
DELE <SP> <pathname> <CRLF>
REMOVE DIRECTORY (RMD): xóa thư mục
RMD <SP> <pathname> <CRLF>

## Slide 14: Câu Lệnh
Khuôn dạng câu lệnh
Lệnh điều khiển truy nhập
Lệnh truyền tham số
Lệnh dịch vụ FTP
Khuôn dạng thông điệp trả lời
Một số câu lệnh ví dụ

## Slide 15: Khuôn dạng thông điệp trả lời
Để đảm bảo đồng bộ trong request và action trong quá trình truyền file
User sẽ luôn biết trạng thái server
Mỗi lệnh phải tạo ra ít nhất 1 reply
Gồm 3 số theo sau là đoạn xâu và chấm dứt bởi mã Telnet end-of-line
Ví dụ: xyz đoạn text (triển khai server không nên sáng tạo thêm)
Reply gồm nhiều dòng thì dòng đầu sau mã là ‘ - ’ và dòng cuối có mã giống dòng đầu
Ví dụ: 123-First line
    …….
    123 the last line

## Slide 16: Chữ số đầu của FTP response
Xác định response tốt, xấu hoặc không đầy đủ, user có thể dễ dàng xác định hành động tiếp theo
1yz Trả lời chấp nhận sơ bộ. Đợi một trả lời tiếp theo trước khi gửi lệnh khác
2yz Trả lời chấp nhận hoàn tất, lệnh cuối cùng đã thực hiện xong thành công. Lệnh mới có thể được tạo.
3yz Trả lời chấp nhận tạm thời. Một lệnh nữa nên được gửi ( cần thêm thông tin từ phía client)
4yz Trả lời hoàn tất phủ nhận nhất thời. Hoạt động yêu cầu không được thực hiện nhưng có thể thử lại
5yz Trả lời hoàn tất phủ nhận lâu dài. Hoạt động yêu cầu không được thực hiện và không nên thử lại

## Slide 17: Chữ số thứ hai của FTP response
Cho biết loại lỗi xảy ra
x0z lỗi cú pháp
x1z yêu cầu thông tin, như status hoặc help
x2z trả lời đề cập đến kết nối dữ liệu và điều khiển
x3z trả lời cho quá trình đăng nhập và accounting
x4z không xác định
x5z trạng thái hệ thống file phía máy chủ với yêu cầu nào đó

## Slide 18: Chữ số thứ ba của FTP response
Dành cho thứ tự hay phân cấp của thông tin tốt hơn được xác định trong bởi chữ số thứ 2
Ví dụ :
229 Entering Extended Passive Mode - 227 Entering Passive Mode

## Slide 19: Một số thuật ngữ
PI (protocol interpreter) là thành phần quản lý kênh điều khiển, với chức năng phát và nhận lệnh
DTP (data transfer process) là có chức năng gửi và nhận dữ liệu giữa phía client và server
Ngoài ra bên người dùng còn có giao diện , nên 2 tiến trình xảy ra phía server và 3 tiến trình phía người dùng

## Slide 20: Mô hình hoạt động
Mô hình truyền giữa server và client
Mô hình truyền giữa 2 host (server-server)

## Slide 23
Thiết lập kết nối điều khiển TCP qua cổng 21
Phía client gửi thông tin định danh người dùng mật khẩu cũng như thay đổi thư mục qua kết nối này
Khi có 1 yêu cầu trao đổi dữ liệu FTP sẽ mở một kết nối TCP để truyền dữ liệu.
Sau khi truyền xong file thì đóng kết nối dữ liệu

## Slide 24: Thiết Lập Kênh
Thiết lập kênh điều khiển
Thiết lập kênh dữ liệu

## Slide 25: Thiết Lập Kênh Điều Khiển
Phía User-PI tạo kết nối bằng việc mở một kết nối TCP từ một cổng bất kỳ đến cổng 21 trên Server
Sau khi TCP được cài đặt, kênh điều khiển được thiết lập, cho phép các lệnh được truyền từ User-PI tới Server-PI. Server trả lời lại bằng các mã.
Đăng nhập người dùng: 2 mục đích
  Điều khiển truy cập:
  Chọn nguồn cung cấp:
Trình tự truy cập và chứng thực trong FTP:
  Người dùng gửi Username bằng lệnh USER và Password bằng lệnh PASS
  Server liểm tra tên người dùng và Password trong database người dùng

## Slide 26: Thiết Lập Kênh Dữ Liệu
Phương thức chủ động (Active Mode)
Phương thức bị động (Passive Mode)

## Slide 27: Thiết Lập Kênh Dữ Liệu
Phương thức chủ động (Active Mode):
  Phía Client thiết lập một kết nối điều khiển từ cổng bất kỳ của nó tới cổng 21 của Server và gửi lệnh PORT
  Phía Server gửi lại ACK xác nhận về cổng lệnh của Client
  Phía Server khởi tạo kênh dữ liệu qua cổng 20 đến một cổng của Client mà được định nghĩa trong lệnh PORT
  Sau khi phía Client chấp nhận, kênh được khởi tạo, dữ liệu được truyền đi

## Slide 28: Thiết Lập Kênh Dữ Liệu
Ví dụ: Cách tính số hiệu cổng :
PORT 192, 168, 0, 17, 10, 223
 PORT = 10*256 + 223

## Slide 29: Thiết Lập Kênh Dữ Liệu
      FTP Client FTP Server
      Control Port Control Port
      2782 21
      Data Port Data Port
      2783 20

## Slide 30: Thiết Lập Kênh Dữ Liệu
Phương thức bị động (Passive Mode):
  Phía Client thiết lập một kết nối điều khiển từ cổng bất kỳ của nó tới cổng 21 của phía Server
  Phía Client sử dụng lệnh PASV để yêu cầu Server rằng nó muốn dùng phương thức điều khiển dữ liệu bị động
  Phía Server trả lời lại một giá trị cổng. Phía Client thiết lập kênh dữ liệu đến cổng vừa nhận được trên Server.
  Sau khi Server chấp nhận kết nối, dữ liệu bắt đầu được truyền đi.

## Slide 31: Thiết Lập Kênh Dữ Liệu
Ví dụ: Cách tính số hiệu cổng từ số liệu được trả về sau khi gửi lệnh PASV:
227 Entering Passive Mode (14,162,87,143,242,100)
 PORT = 242*256 + 100

## Slide 32: Thiết Lập Kênh Dữ Liệu
      FTP Client FTP Server
      Control Port Control Port
      2782 21
      Data Port Data Port
      2783 62052

## Slide 33: Biểu Diễn Dữ Liệu Và Lưu Trữ
Kiểu Dữ Liệu (Data Type)
Cấu Trúc Dữ Liệu (Data Structures)

## Slide 34: Kiểu Dữ Liệu
Kiểu ASCII (ASCII Type):
  Là kiểu mặc định
  Chủ yếu dành cho việc chuyển giao các tệp văn bản
  Sử dụng các tiêu chuẩn NTV-ASCII đại diện
Kiểu EBCDIC (EBCDIC Type):
  Chuyển đổi có hiệu quả giữa các máy chủ có sử dụng EBCDIC cho các kí tự đại diện bên trong
  Dữ liệu được biểu diễn dưới dạng kí tự EBCDIC 8-bit
  Mã kí tự là điểm khác biệt duy nhất giữa EBCDIC và ASCII
  Kết thúc dòng hiếm khi được sử dụng với kiểu EBCDIC cho các mục đích của cấu trúc biểu diễn

## Slide 35: Kiểu Dữ Liệu
Kiểu ảnh (Image Type):
  Dữ liệu được gửi đi dưới dạng các bit liên tiếp, được đóng gói vào các byte truyền 8-bit
  Cấu trúc của hệ thống lưu trữ có thể cần phần đệm
  Phần đệm chuyển đổi cần được công khai
  Dành cho việc lưu trữ, truy xuất dữ liệu của tệp và chuyển đổi dữ liệu nhị phân
Kiểu cục bộ (Local Type):
  Dữ liệu được truyền bằng các byte logic có kích thước quy định
  Khi dữ liệu đến máy chủ tiếp nhận, nó sẽ biến đổi theo kích thức phụ thuộc vào kích thước byte logic

## Slide 36: Cấu Trúc Dữ Liệu
Cấu trúc tệp (File Structure):
  Mặc định được giả định nếu lệnh STRUCTURE không được sử dụng
  Không có cấu trúc bên trong, các tệp được xem như một chuỗi các byte dữ liệu liên tiếp
  Cấu trúc tự nhiên của một tệp phụ thuộc vào việc lưu trữ nó trên các máy chủ.
Cấu trúc bản ghi (Record Structure):
  Phải được chấp nhận cho các tệp văn bản (các tệp kiểu ASCII hoặc EBCDIC) bởi các nhà triển khai FTP.
  File được tạo thành từ một dãy các bản ghi

## Slide 37: Cấu Trúc Dữ Liệu
Cấu trúc trang (Page Structure):
  Để truyền các tệp tin không liên tục, FTP định nghĩa một cấu trúc trang
  Để cung cấp các kích thước các trang khác nhau và liên kết thông tin, mỗi trang được gửi cùng với tiêu đề trang
  Các trường được định nghĩa trong tiêu đề trang:
    Độ dài tiêu đê
    Chỉ số trang
    Độ dài dữ liệu
    Kiểu trang
  Tất cả các trường là một byte logic về chiều dài. Kích thước byte logic được xác định bởi lệnh TYPE

## Slide 38: Phương Thức Truyền (Transmission Modes)
Phương thức Luồng (Stream Mode)
Phương thức Khối (Block Mode)
Phương thức Nén (Compressed Mode)

## Slide 39: Phương Thức Truyền
Phương thức luồng (Stream Mode):
  Dữ liệu được truyền đi dưới dạng luồng byte không cấu trúc; không hạn chế sử dụng kiểu đại diện; cấu trúc bản ghi được chấp nhận
  Trong một tệp cấu trúc bản ghi EOR và EOF sẽ được chỉ định bởi một mã điều khiển 2 byte
  Nếu cấu trúc là một cấu trúc tệp, EOF được chỉ định bởi các máy chủ gửi đóng kết nối dữ liệu.
  Là phương thức được sử dụng nhiều nhất trong triển khai FTP thực tế
Phương thức khối (Block Mode):
  File được truyền đi dưới dạng một dãy các khối dữ liệu

## Slide 40: Phương Thức Truyền
  Không hạn chế sử dụng kiểu đại diện cấu trúc bản ghi được chấp nhận
  Mỗi khối này có một trường tiêu đề 3 byte cho biết độ dài của khối dữ liệu và thông tin của khối dữ liệu
  Descriptor Byte Count
  Trường tiêu đề
    8-bit bậc cao đại diện cho mã mô tả: 128, 64, 32, 16
    16-bit bậc thấp đại diện cho trường đếm cho biết tổng độ dài dữ liệu của khối
8 bit 16 bit

## Slide 41: Phương Thức Truyền
Phương thức nén (Compressed Mode):
  Có 3 loại thông tin được gửi đi: dữ liệu chính quy, dữ liệu nén, thông tin điều khiển